Piotrków Kujawski, 28.12.2020r.

Zamawiający – Przedsiębiorstwo Handlu Zagranicznego Spółdzielni Mleczarskich „Lacpol” Sp. z o. o., ul. Hoża 51, 00-681 Warszawa zaprasza do złożenia oferty na Wykonanie i wdrożenie innowacyjnych rozwiązań oczyszczania ścieków wraz z zagospodarowaniem osadów ściekowych oraz pozostałości przetwórczych w PHZ SM „LACPOL" Sp. z o.o. ul. Hoża 51, 00-681 Warszawa, w Zakładzie Mleczarskim w Piotrkowie Kujawskim polegający na modernizacji oczyszczalni ścieków, znacznego ograniczenia powstającej ilości osadów ściekowych poprzez zastosowanie urządzeń stabilizacji tlenowej i beztlenowej”.

Procedura zamówienia prowadzona jest z zachowaniem zasady konkurencyjności oraz w oparciu o art. 701 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964r. kodeks cywilny.

# Zamawiający:

Przedsiębiorstwo Handlu Zagranicznego

Spółdzielni Mleczarskich „Lacpol” Sp. z o. o.,

ul. Hoża 51,

00-681 Warszawa

NIP: 5260250127; KRS: 0000037822; BDO: 000033823

# Skrócony opis przedmiotu zamówienia:

- Przedmiotem zamówienia jest wykonanie i wdrożenie innowacyjnych rozwiązań oczyszczania ścieków wraz z zagospodarowaniem osadów ściekowych oraz pozostałości przetwórczych w Zakładzie Mleczarskim w Piotrkowie Kujawskim polegający na modernizacji oczyszczalni ścieków, zwiększenie jej wydajności średniodobowej do 3000 m3/d oraz znacznego ograniczenia powstającej ilości osadów ściekowych poprzez zastosowanie urządzeń stabilizacji tlenowej i beztlenowej. Nowa instalacja musi zagwarantować stałe przestrzeganie norm zrzutu oczyszczonych ścieków. Oczyszczone ścieki będą odprowadzane do wód powierzchniowych.

- Celem projektu jest uzyskanie wysokiej wydajności, stabilności pracy i niezawodności systemu przy jak najniższych kosztach operacyjnych. Dlatego pod uwagę brane będą wartości najmniejszej ilości wyprodukowanego osadu ściekowego, jak i najwyższego rozkładu związków organicznych.

- Planowane przedsięwzięcie obejmuje:

  - Obiekty projektowane:

- reaktor beztlenowy,

- komora kondycjonowania,

- fermentator flotatu i osadu,

- komora filtra kondensatu,

- osadnik wtórny,

- budynek techniczny,

- odsiarczalnia biogazu,

- pochodnia biogazu,

- stacja osuszania biogazu,

- stacja usuwania siloxanów,

- węzeł tłoczny biogazu,

- zbiornik biogazu,

- drogi i place utwardzone.

  - Obiekty istniejące objęte przebudową:

- Komora beztlenowa do adaptacji na zbiornik osadu przefermentowanego,

- Osadnik wtórny do adaptacji na przepompownię ścieków oczyszczonych mechanicznie.

  - Obiekty istniejące do wyłączenia z eksploatacji

- Osadnik wtórny.

  - Projektowane instalacje zewnętrzne związane z obiektami

- przewody grawitacyjne i tłoczne ścieków w trakcie oczyszczania,

- przewody grawitacyjne odcieków, ścieków własnych i ścieków deszczowych,

- przewody grawitacyjne ścieków oczyszczonych,

- przewody grawitacyjne i tłoczne osadu,

- przewody biogazu,

- przewody kondensatu z odwodnienia przewodów biogazu,

- przewody ciepła technologicznego (zasilanie i powrót),

- przewody wody sieciowej (pitnej) zasilające obiekty technologiczne,

- linie kablowe NN zasilające obiekty technologiczne,

- maszty odgromowe,

- linie NN oświetlenia terenu wraz z przebudową w miejscach kolidujących z projektowaną infrastrukturą.

  - Infrastruktura techniczna i komunikacja

- Zasilanie elektroenergetyczne – zasilanie projektowanych obiektów w energię elektryczną z instalacji zakładowej Inwestora.

- Rozdzielnie energetyczne – zgodnie z projektem budowlanym branży elektrycznej

- Oświetlenie terenu – istniejące pozostawia się bez zmian oraz dodatkowo projektuje się na nowych słupach i obiektach inżynierskich technologicznych.

- Zasilanie w wodę sieciową (pitną) – z instalacji wodociągowej zakładowej zlokalizowanej na estakadzie przy kotłowni.

- Odprowadzenie odcieków technologicznych, ścieków własnych i deszczowych – poprzez projektowaną kanalizację do procesu technologicznego oczyszczalni.

- Odprowadzenie ścieków oczyszczonych – po rozbudowie odbiornik ścieków niezmieniony – poprzez projektowaną komorę pomiarową do rowu szczegółowego.

- Energia cieplna – z istniejącego układu kogeneracyjnego.

- Na terenie oczyszczalni układ dróg o nawierzchni asfaltowej i betonowej.

- W ramach zadania projektuje się uzupełnienie istniejącego układu drogowego o nowe drogi o nawierzchni asfaltowej, obsługujące projektowane obiekty. Projektowane drogi włączone do istniejącego zakładowego układu komunikacyjnego.

- Wykonawca wykona przedmiot zamówienia na podstawie ustaleń zapytania ofertowego wraz z załącznikami, a także zgodnie z obowiązującymi przepisami szczegółowymi i sztuką budowlaną. W przypadku konieczności dokonania zmian w projekcie budowlanym, obowiązek wykonania zamiennej dokumentacji budowlanej wraz z pozyskaniem nowej decyzji środowiskowej oraz nowego pozwolenia na budowę leży po stronie Wykonawcy, pod warunkiem, że termin realizacji pozostanie bez zmian.

- Wykonawca jest zobowiązany również do opracowania kompletu technicznej dokumentacji wykonawczej i powykonawczej oraz uzyskania niezbędnych zgłoszeń lub decyzji w imieniu Zamawiającego.

- Realizacja zadania musi uwzględniać jego wdrożenie podczas funkcjonowania istniejącej oczyszczalni.

- Realizacja musi być zgodna z niniejszym Zapytaniem ofertowym wraz z załącznikami.

- Wykonawca deklaruje należytą współpracę z Zamawiającym w zakresie robót wyłączonych z zakresu przedmiotu zamówienia.

- Zamawiający wymaga, by gwarancja na przedmiot zamówienia wynosiła minimum 12 miesięcy na urządzenia mechaniczne od daty zakończenia rozruchu mechanicznego oraz minimum 24 miesiące na roboty budowlane licząc od dnia protokolarnego odbioru końcowego robót.

- Jeżeli w opisie przedmiotu zamówienia w niniejszym postępowaniu – także w dokumentacji projektowej/koncepcji dokumentacji projektowej służącej do opisu przedmiotu zamówienia na wykonanie robót budowlanych znajdują się jakiekolwiek znaki towarowe, patenty czy pochodzenie, źródła lub szczególne procesy, które charakteryzują produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego wykonawcę, Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne.

- Podobna zasada obowiązuje w przypadkach, gdy w opisie przedmiotu zamówienia zostały wprowadzone odniesienia do norm, europejskich ocen technicznych, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych.

- Oferowanie rozwiązań równoważnych do wskazanych w opisie przedmiotu zamówienia wymaga dodatkowo wykazania, że oferowane rozwiązanie równoważne jest o parametrach techniczno-eksploatacyjno-użytkowych nie gorszych niż wymagane przez Zamawiającego i działające prawidłowo od min. 2 lat.

- Ciężar wykazania spełnienia tych wymagań leży po stronie Wykonawcy w składanej ofercie.

- Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne musi dodatkowo wykazać w ofercie, że oferowane przez niego dostawy/usługi/roboty budowlane spełniają wszystkie wymagania określone przez Zamawiającego w treści zapytania.

- Wykazanie, że oferowane przez Wykonawcę rozwiązania spełniają wymagania określone przez Zamawiającego musi nastąpić w złożonej ofercie poprzez podanie szczegółowych parametrów zaproponowanych materiałów i urządzeń oraz udowodnienie okoliczności wynikających z wcześniejszych zapisów, jak również załączenie listów referencyjnych od użytkowników oferowanych rozwiązań w wymaganej przez Zamawiającego konfiguracji potwierdzających prawidłowe ich działanie. Wymaga się, aby oferowane rozwiązania równoważne były zastosowane w oczyszczalni ścieków mleczarskich.

- Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został zawarty w Załączniku nr 2 do zapytania.

- Wspólny słownik zamówień CPV:

- 45000000-7 - Roboty budowlane

- 45252100-9 - Roboty budowlane w zakresie zakładów oczyszczania ścieków

- 45252200-0 - Wyposażenie oczyszczalni ścieków

- 45300000-0 - Roboty instalacyjne w budynkach

- Zamówienie realizowane jest w ramach projektu pod nazwą: „Wykonanie i wdrożenie innowacyjnych rozwiązań oczyszczania ścieków wraz z zagospodarowaniem osadów ściekowych oraz pozostałości przetwórczych w PHZ SM „LACPOL" Sp. z o.o. ul. Hoża 51, 00-681 Warszawa, w Zakładzie Mleczarskim w Piotrkowie Kujawskim polegający na modernizacji oczyszczalni ścieków, znacznego ograniczenia powstającej ilości osadów ściekowych poprzez zastosowanie urządzeń stabilizacji tlenowej i beztlenowej”.” w ramach programu priorytetowego NFOŚiGW w Warszawie nr 5.8 „Międzydziedzinowe Energia Plus”.

# Termin wykonania zamówienia: 14 miesięcy od dnia przekazania placu budowy.

# Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tych warunków

# Wymagania względem Wykonawcy:

Wykonawca ubiegający się o realizację inwestycji pt.: „Wykonanie i wdrożenie innowacyjnych rozwiązań oczyszczania ścieków wraz z zagospodarowaniem osadów ściekowych oraz pozostałości przetwórczych w PHZ SM „LACPOL" Sp. z o.o. ul. Hoża 51, 00-681 Warszawa, w Zakładzie Mleczarskim w Piotrkowie Kujawskim polegający na modernizacji oczyszczalni ścieków, znacznego ograniczenia powstającej ilości osadów ściekowych poprzez zastosowanie urządzeń stabilizacji tlenowej i beztlenowej” na podstawie projektu budowlanego i uzyskanej decyzji pozwolenia na budowę nr 174/2017 z dnia 10.08.2017r. pod nazwą: „Rozbudowa przyzakładowej oczyszczalni ścieków”, na działkach wg ewidencji 1414/1, 1415/1, 1413/3, 1412/3, 1411/1 w miejscowości Piotrków Kujawski, ul. Dworcowa 28, 88-230 Piotrków Kujawski, musi spełniać opisane poniżej wymagania:

Wykonawca powinien posiadać doświadczenie w wykonaniu modernizacji/budowy oczyszczalni ścieków w gałęzi przemysłu mleczarskiego, jajczarskiego w tym powinien posiadać kadrę inżynierską spełniającą warunki:

- Inżynier kontraktu/ technolog nadzorował i uruchomił przynajmniej 1 instalację w ramach budowy kompleksowej oczyszczalni ścieków przemysłu spożywczego, gdzie zastosowany został system flotacji ciśnieniowej wraz z budynkiem technologicznym, oraz systemem odwadniania osadu nie później niż w okresie 12 miesięcy, licząc od daty podpisania protokołu odbioru między Zamawiającym a Wykonawcą na realizację ww. zadania.

- Inżynier kontraktu/ technolog nadzorował i uruchomił minimum 5 oczyszczalni ścieków przemysłu mleczarskiego, gdzie zastosowane zostały systemy:

- flotacji, minimum 5 instalacji w okresie od 2015r. licząc od daty podpisania protokołu odbioru między Zamawiającym a Wykonawcą na realizację ww. zadania

- stacje odwadniania osadu z użyciem wirówki dekantacyjnej minimum 5 instalacji w okresie od 2015r. licząc od daty podpisania protokołu odbioru między Zamawiającym a Wykonawcą na realizację ww. zadania

- reaktor beztlenowy do oczyszczania ścieków mleczarskich z zastosowaniem setlerów trójfazowych oraz systemem recyrkulacji, wykonana minimum 1 instalacja w okresie od 2015r. licząc od daty podpisania protokołu odbioru między Zamawiającym a Wykonawcą na realizację ww. zadania.

Uruchomiony przez inżyniera/technologa Reaktor beztlenowy powinno charakteryzować:

- Zastosowanie recyrkulacji wewnętrznej ścieków, która umożliwia pracę przy zmiennych parametrach zanieczyszczeń,

- Zastosowanie systemu rozprowadzenia ścieków w komorze fermentacji- system dystrybucji sprawdzony na ściekach mleczarskich. System zapewniający zawieszenie osadu granulowanego w całej objętości komory fermentacji.

- Modernizacji minimum 2 oczyszczalni ścieków mleczarskich z zastosowaniem aeratorów powierzchniowych (szczotek napowietrzających), z zastrzeżeniem iż, w  okresie od 2015r licząc od daty podpisania protokołu odbioru robót  między Zamawiającym a Wykonawcą na realizację ww. zadania, przynajmniej jedna instalacja z aeratorami powierzchniowymi była budowana nowa.

- Wykonawca przedstawi przynajmniej jedną referencje zrealizowaną w terminie od 2015r, z oświadczeniem Inwestora, iż firma bądź inżynier kontraktu, wywiązał się z kontraktu zgodnie z założeniami oraz przedstawi opinie Inwestora o poprawności pracy uruchomionego reaktora beztlenowego z zastosowaniem tzw. setlerów, dedykowanego dla ścieków mleczarskich.

- Skuteczność pracy reaktora beztlenowego wyrażona  poprzez zdolność oczyszczania tj. osiągany  poziom redukcji zanieczyszczeń ChZT. Minimalny osiągany poziom redukcji zanieczyszczeń ChZT w ściekach mleczarskich ≥ 80%  w okresie minimum roku eksploatacji, poparte badaniami i poświadczeniem użytkownika.

- Poprawność pracy setlerów, tj. oddzielaczy trójfazowych dedykowanych dla ścieków mleczarskich zapewniających skuteczny rozdział biogazu, ścieków oraz osadu czynnego (setlery uniemożliwiające wypłukiwanie osadu granulowanego z komory fermentacji). W tym celu Wykonawca zobowiązany jest do przedstawienia oświadczenie użytkownika o ilości powstałego osadu podczas eksploatacji.  Należy wskazać czy w wyniku oczyszczania na komorze fermentacyjnej ilość osadu była dodatnia czy ujemna (czy był przyrost osadu, który w nadmiarze należało usunąć z reaktora, czy w czasie eksploatacji przyrost osadu był znikomy i trzeba było zaszczepiać komorę fermentacji nowym osadem).

- kierownik budowy nadzorujący prace budowlane powinien mieć:

- minimum 10 letnie doświadczenie jako kierownik budowy,

- minimum 1 referencje w okresie od 2015r z zakresu prowadzenia prac jako kierownik budowy oczyszczalni ścieków;

- ważne uprawnienia budowlane nie krócej niż 15 lat, potwierdzone zaświadczeniem    z Izby Inżynierów.

- Wykonawca, który będzie występował jako producent bądź dostawca urządzeń zgodnie z projektem musi posiadać doświadczenie w wykonaniu urządzeń ze stali kwasoodpornej oraz powinien mieć wprowadzone normy zakładowe ISO, potwierdzone ze zgodnością przez głównego spawalnika, uprawnionego do nadzoru wykonywanych spoin.

- Wsparcie technologiczne realizacji kontraktu oraz zapewnienie usługi serwisowej:

Dodatkowe wymagania Wykonawcy jakie musi spełnić:

- W czasie realizacji zadania:

Zatrudniony na etacie oddelegowany do zadania jako nadzór:

- inżynier projektant mechanik,

- inżynier projektant automatyk,

- główny spawalnik,

- Firma musi posiadać wyspecjalizowany serwis – ludzi i sprzęt.

- Po zrealizowaniu inwestycji stała opieka nad prawidłowym funkcjonowaniem pracy oczyszczalni przez zdalny system nadzoru.

- Firma musi posiadać System zdalnego procesu kontroli pracy całej oczyszczalni jak i poszczególnych urządzeń – stały nadzór nad procesem (dla technologa) stały nadzór nad urządzeniami (dla serwisu) – firma musi się wykazać funkcjonalnością takiego systemu stosownymi referencjami dla minimum 2 obiektów oczyszczalni ścieków.

# Wymagania dodatkowe względem wykonawcy (brane pod uwagę podczas wyboru oferty)

- Jakość wykonawcza – zakład produkcyjny (elementy stalowe) posiadający doświadczenie w obróbce stali nierdzewnych min. 5 letnie potwierdzone od daty uzyskania stosownych uprawnień np. certyfikat SZJ w spawalnictwie. Ponadto powinien mieć wdrożone normy potwierdzone certyfikatem notyfikowanej jednostki certyfikującej:

- system zapewnienia jakości wg norm ISO 9001:2015,

- system zapewnienia jakości w spawalnictwie zgodna z normą PN-EN ISO 3834-2,

- wdrożony system dla wytwórcy materiałów ciśnieniowych wg dyrektywy 2014/68/UE,

- Certyfikat Zgodności Zakładowej Kontroli Produkcji zgodny z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 305/2011 (Rozporządzenie CPR – wyrób budowlany – konstrukcyjne wyroby metalowe w kasie EXC1 i EXC2 wg normy PN-EN 1090-1, PN-EN 1090-2)

- Główny spawalnik – zatrudniony na pełen etat - z dyplomem międzynarodowego inżyniera spawalnictwa, pełne uprawnienia IWEC, doświadczenie minimum 5 lat przy spawaniu konstrukcji ze stali kwasoodpornej; stały nadzór nad procesem produkcji w zakładzie wytwórczym i montażu na obiekcie.

W zakresie wyżej wymienionych uprawnień zamawiający uzna równoważne kwalifikacje zawodowe (dyplomy) wydawane przez inne niż Rzeczpospolita Polska państwa członkowskie Unii Europejskiej, konfederacji szwajcarskiej oraz państwa członkowskie europejskiego porozumienia o wolnym handlu (EFTA).

- Niewykazanie warunku dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia oraz posiadanego doświadczenia skutkować będzie wykluczeniem z postępowania.

- Wykonawca może polegać na doświadczeniu, zdolnościach technicznych lub zawodowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia. W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, wykonawcy mogą polegać na zdolnościach innych podmiotów, jeśli podmioty te zrealizują roboty budowlane lub usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane.

- Zamawiający oceni, czy udostępniane wykonawcy przez inne podmioty doświadczenie, zdolności techniczne lub zawodowe, pozwalają na wykazanie przez wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz zbada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, o których mowa w ust. 6.

- Warunek wykluczenia w zakresie braku powiązań kapitałowo i/lub osobowo z Zamawiającym.

- Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Beneficjentem lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Beneficjenta lub osobami wykonującymi w imieniu Beneficjenta czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające w szczególności na:

  - uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,

  - posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji,

  - pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,

  - pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

# Opis sposobu przygotowania oferty

- Wykonawca powinien sporządzić pisemną ofertę na formularzu załączonym do niniejszego zapytania (Załącznik nr 1).

- Oferta powinna być: opatrzona pieczątką firmową, posiadać datę sporządzenia, zawierać adres lub siedzibę oferenta, numer telefonu, numer NIP, podpisana czytelnie przez Wykonawcę lub osobę przez niego upoważnioną.

- Wykonawca w treści oferty winien określić cenę brutto w PLN z dokładnością do 2 miejsc po przecinku.

- Oferta może zostać dostarczona osobiście, przez posłańca, kurierem lub za pośrednictwem poczty. Datą wpłynięcia jest data dostarczenia oferty do Zamawiającego.

- Do oferty należy dołączyć:

- pełnomocnictwo, jeśli z załączonych dokumentów nie będzie wynikało upoważnienie do reprezentacji Wykonawcy,

- wykaz osób;

- Koncepcję technologiczną zawierająca przynajmniej: opis proponowanych rozwiązań technicznych wraz ze schematem technologicznym, parametry techniczne urządzeń, zestawienie i wymiary obiektów,

- zestawienie obiektów referencyjnych, w których prawidłowo pracuje oferowana technologia beztlenowego oczyszczania ścieków w przemyśle mleczarskim z zastosowaniem beztlenowego reaktora ścieków,

# Przesłanki odrzucenia oferty:

Oferta podlega odrzuceniu w przypadku, gdy:

- jej treść nie odpowiada treści zapytania ofertowego lub

- została złożona przez podmiot:

- niespełniający warunków udziału w postępowaniu

- powiązany osobowo lub kapitałowo z beneficjentem lub osobami, o których mowa w części IV zapytania

- została złożona po terminie składania ofert określonym w zapytaniu ofertowym.

# Miejsce oraz termin składania ofert

- Ofertę oznaczoną w sposób określony w rozdziale V należy składać w sekretariacie Zakładu Mleczarskiego w Piotrkowie Kujawskim, ul. Dworcowa 28, 88-230 Piotrków Kujawski, w terminie do 02.02.2021 do godz. 10:00.

- Ofercie złożonej w sekretariacie Spółki zostanie nadany numer. Konsekwencje złożenia oferty niezgodnie z opisem określonym w specyfikacji ponosi Wykonawca. Oferta złożona po terminie zostanie zwrócona Wykonawcy.

- Zmiany albo wycofanie oferty dokonane przez Wykonawcę będą skuteczne o ile dokonane zostaną przed upływem terminu składania ofert. Powiadomienie o wprowadzeniu zmian musi być złożone wg takich samych zasad jak składana oferta tj. w dwóch kopertach odpowiednio oznakowanych z dopiskiem „ZMIANA”. Tak oznakowane koperty zostaną otwarte przy otwieraniu oferty Wykonawcy, który wprowadził zmiany i po stwierdzeniu poprawności procedury dokonania zmian, zostaną dołączone do oferty.

- Wycofanie oferty następuje poprzez złożenie pisemnego powiadomienia i zamieszczenie na zewnętrznej kopercie napisu „WYCOFANIE”. Koperty oznakowane w ten sposób będą otwierane w pierwszej kolejności po stwierdzeniu poprawności postępowania oferenta, koperty wewnętrzne takich ofert nie będą otwierane.

- Otwarcie ofert nastąpi komisyjnie w dniu 02.02.2020 do godz. 10:30 w siedzibie Zakładu Mleczarskiego w Piotrkowie Kujawskim, ul. Dworcowa 28, 88-230 Piotrków Kujawski.

- Publiczne otwarcie ofert będzie przebiegać w następujący sposób:

- przedstawienie składu komisji przetargowej,

- informacja o liczbie złożonych ofert,

- zbadanie nienaruszalności ofert i okazanie ich zewnętrznego wyglądu,

- podanie informacji o kwocie, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia,

- otwarcie złożonych ofert.

- W trakcie otwierania kolejnych ofert do publicznej wiadomości zostanie podane:

- nazwa i adres Wykonawcy,

- cena ofertowa,

- oferowana gwarantowana ilość osadu po odwodnieniu.

# Osoby do kontaktu:

Joanna Dobiecka, tel. 693 064 250, e-mail: joanna.dobiecka@lacpol.pl

# Kryteria oceny ofert

# Opis sposobu obliczania ceny oferty

- Cena podana w formularzu ofertowym stanowić będzie wartość wynagrodzenia ryczałtowego. Cena w formularzu cenowym stanowi wartość brutto wyliczoną przez Wykonawcę w formularzu cenowym na podstawie dokumentacji technicznej, wzoru umowy, zasad wiedzy technicznej i obowiązujących przepisów oraz pozyskanej wiedzy z dokonanej wizji lokalnej.

- Cena brutto podana w formularzu ofertowym będzie brana pod uwagę przy ocenie ofert.

- Cena musi obejmować wszystkie koszty jakie poniesie Wykonawca realizując zamówienia, wynikające także z:

- przygotowania terenu pod budowę,

- zabezpieczenia terenu budowy przed dostępem osób trzecich,

- kwestii poboru wody (w razie potrzeby),

- ubezpieczenia się od odpowiedzialności cywilnej i innych

- inne, wynikające ze specyfiki realizowanej inwestycji i wymagań specyfikacji (między innymi koszty gwarancji, ubezpieczeń itd.),

- promocji projektu zgodnie z wytycznymi instytucji finansujących.

- Cena musi być wyrażona w złotych polskich, podana z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku tj. z dokładnością do 1 grosza.

- Zamawiający nie przewiduje w trakcie realizacji zamówienia przeszacowania wynagrodzenia podanego przez Wykonawcę, jako ceny ofertowej.

# Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert

- Oceny ofert będzie dokonywała Komisja Przetargowa.

- Oferty będą oceniane przez Zamawiającego przy zastosowaniu następującego kryterium:

| Kryterium wyboru | Znaczenie/Waga |
| --- | --- |
| Cena wykonana zamówienia | 80,00 punktów |
| Ocena techniczna – deklarowana ilość uzyskanego osadu po odwodnieniu | 10,00 punktów |
| Ocena jakościowa – liczba przedstawionych certyfikatów potwierdzających jakość wykonawczą | 10,00 punktów |

Cena wykonania zamówienia - obejmuje cenę wykonania przedmiotu zamówienia w zakresie rzeczowym.

Oferty będą oceniane na zasadzie proporcji wg wzoru:

Pi(C) = [Cmin /Ci] x 80 pkt.

gdzie:

| Pi(C) | ilość punktów jakie otrzyma oferta "i" za kryterium "Cena wykonania zamówienia" |
| --- | --- |
| Cmin | najniższa cena spośród wszystkich ofert podlegających ocenie |
| Ci | cena wykonania zamówienia ocenianej oferty „i” |

Ocena techniczna – deklarowana ilość uzyskanego osadu po odwodnieniu. W przypadku tego kryterium każda oferta otrzyma ilość punktów wynikającą z poniższego algorytmu:

Pi(O) = Omin/Oi x 10,0 pkt.

gdzie:

| Pi(O) | ilość punktów jakie otrzyma oferta „i” za kryterium „Ocena techniczna – deklarowana ilość uzyskanego osadu po odwodnieniu” |
| --- | --- |
| Oi | deklarowana ilość uzyskanego osadu po odwodnieniu [m3/d], wskazana i udokumentowana przez Wykonawcę, w ocenianej ofercie (i) |
| Omin | najmniejsza ilość uzyskanego osadu po odwodnieniu [m3/d], spośród wszystkich ofert podlegających ocenie |

Jako „deklarowana ilość uzyskanego osadu po odwodnieniu” rozumiana jest dobowa ilość uzyskanego w procesie oczyszczania ścieków osadu po odwodnieniu wyrażona w m3/d. Maksymalna ilość punktów w zakresie powyższego kryterium, jaką może uzyskać oceniana oferta wynosi 20 punktów. Do oceny zostanie przyjęta ilość podana w ofercie, gwarantowana przez Wykonawcę i potwierdzona oferowanymi rozwiązaniami wskazanymi w ofercie.

Ocena jakościowa – deklarowana liczba certyfikatów potwierdzająca spełnienie norm jakościowych wykonawcy opisanych w rozdziale IV.2. niniejszego opracowania. W przypadku tego kryterium każda oferta otrzyma ilość punktów wynikającą z poniższego algorytmu:

Pi(J) = Ji x 2,0 pkt.

gdzie:

| Pi(J) | ilość punktów jakie otrzyma oferta „i” za kryterium „Ocena jakościowa – deklarowana liczba certyfikatów” |
| --- | --- |
| Ji | deklarowana liczba certyfikatów przedstawiona przez Wykonawcę, w ocenianej ofercie (i) |

Sumaryczna ocena oferty = Pi(C) + Pi(O) + Pi(J)

- Uzyskane z poszczególnych wyliczeń ilości punktów zostaną ustalane z dokładnością do drugiego miejsca po przecinku z zachowaniem zasady zaokrągleń w górę.

- Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta nie podlegająca odrzuceniu o najwyższej łącznej liczbie punktów.

- Zamawiający dla potrzeb oceny oferty, której wybór prowadziłby do powstania obowiązku podatkowego dla Zamawiającego, zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług w zakresie dotyczącym wewnątrz wspólnotowego nabycia towarów, doliczy do przedstawionej w niej ceny należny podatek od towarów i usług zgodnie z obowiązującymi w przedmiocie zamówienia przepisami prawa.

- Zamawiający nie przewiduje przeprowadzenia aukcji elektronicznej w celu wyboru najkorzystniejszej spośród ofert uznanych za ważne.

# Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy

- Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty, Zamawiający jednocześnie zawiadomi Wykonawców, którzy złożyli oferty o:

- wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę (firmę), albo imię i nazwisko, siedzibę albo miejsce zamieszkania i adres wykonawcy, którego ofertę wybrano, uzasadnienie jej wyboru oraz nazwy (firmy) albo imiona i nazwiska, siedziby albo miejsca zamieszkania i adresy wykonawców, którzy złożyli oferty;

- wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, podając uzasadnienie faktyczne i prawne;

- wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia, podając uzasadnienie faktyczne i prawne;

- terminie, określonym w regulaminie, po którego upływie umowa w sprawie zamówienia publicznego może być zawarta;

- niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zamieści informację, o których mowa w pkt 1, na stronach internetowych.

- Umowa może zostać zawarta w terminie nie krótszym niż po upływie 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, jeżeli zawiadomienie zostanie przesłane faksem lub elektronicznie albo w ciągu 10 dni - jeżeli zostanie przesłane w inny sposób.

- Zamawiający może zawrzeć umowę przed upływem terminu, o którym mowa w ust. 2 jeżeli złożono tylko jedna ofertę.

- Wykonawca, którego oferta została wybrana, ma obowiązek zawarcia umowy wg wzoru umowy stanowiącego załącznik nr 5 do postępowania przetargowego w terminie określonym przez Zamawiającego.

- Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza, zobowiązany będzie – przed zawarciem umowy – do:

- ubezpieczenia budowy od szkód mogących wystąpić i od zdarzeń nagłych, losowych oraz od odpowiedzialności cywilnej. Ubezpieczenie winno objąć roboty, urządzenia oraz sprzęt budowy. Wartość ubezpieczenia: min. 1.000.000,00 zł (słownie złotych: jeden milion);

- ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej na kwotę 5.000.000,00 zł (słownie złotych: pięć milionów), w całym okresie trwania robót budowlanych;

- przedłożenia szczegółowego harmonogramu rzeczowo-finansowego realizacji inwestycji

- W celu zawarcia umowy, upełnomocniony przedstawiciel Wykonawcy, którego ofertę wybrano jako najkorzystniejszą, zobowiązany będzie zgłosić się w siedzibie Zamawiającego w wyznaczonym terminie.

- Jeżeli zostanie wybrana oferta Wykonawcy, którym jest Konsorcjum, Zamawiający będzie mógł żądać - przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia - przedłożenia umowy regulującej współpracę tych Wykonawców.

# Przesłanki do aneksowania umowy

Zamawiający przewiduje możliwość zmiany umowy w przypadku:

- zmiany obowiązujących przepisów prawnych mających wpływ na termin lub zakres zamówienia;

- zmiany terminu na skutek działań osób trzecich lub organów władzy publicznej, które spowodują przerwanie lub czasowe zawieszenie realizacji zamówienia;

- zmiana terminu realizacji umowy w przypadku przedłużających się czynności związanych z podłączeniem instalacji do sieci spowodowane działaniami operatora.

- zmiany terminu w przypadku wystąpienia okoliczności, których żadna ze stron nie mogła przewidzieć pomimo zachowania należytej staranności (np. wyniki ewentualnych wykopalisk archeologicznych).

- zmiany terminu w przypadku wystąpienia niekorzystnych warunków atmosferycznych uniemożliwiających prawidłowe wykonanie przedmiotu zamówienia, w tym prowadzenie robót z zachowaniem wymogów technologicznych (np.: zgodnie z wymaganiami producentów materiałów, technologii wykonania) lub BHP.

- wystąpienia przeszkody podziemnej lub przeszkody prawnej powodującej przerwę w robotach budowlanych lub wymagające dokonania zmian w dokumentacji technicznej.

- zmiany terminu realizacji umowy w przypadku zawieszenia robót przez Zamawiającego,

- zmiany terminu realizacji umowy w przypadku wykonania robót zamiennych,

- zmiany terminu realizacji umowy w przypadku wystąpienia przestojów i opóźnień zawinionych przez Zamawiającego,

- zamiany terminu realizacji umowy w przypadku działania siły wyższej (np. klęski żywiołowe, strajki), mającej bezpośredni wpływ na terminowość robót.

- ograniczenia zakresu robót wynikających z wprowadzenia zmian istotnych lub nieistotnych w rozumieniu Prawa budowlanego w dokumentacji projektowej, które wynikły w trakcie realizacji robót i były konieczne w celu prawidłowej realizacji zamówienia.

- zmiany osób odpowiedzialnych za nadzór nad realizacją przedmiotu umowy. Zmiana którejkolwiek z osób w trakcie realizacji przedmiotu zamówienia, musi być uzasadniona przez Wykonawcę na piśmie i wymaga pisemnego zaakceptowania przez Zamawiającego. Zamawiający zaakceptuje taką zmianę w terminie 7 dni od daty przedłożenia propozycji i wyłącznie wtedy, gdy kwalifikacje i doświadczenie wskazanych osób będą takie same lub wyższe od kwalifikacji i doświadczenia osób wymaganych postanowieniami zapytania.

- wystąpienia oczywistych omyłek pisarskich i rachunkowych w treści umowy;

- zmiany podwykonawców robót w przypadku wystąpienia o zmianę na wniosek Zamawiającego lub Wykonawcy po uzyskaniu zgodny Zamawiającego;

- urzędowej zmiany stawki VAT, w związku ze zmianą ustawy. Zakres zmiany obejmuje jedynie wzrost wynagrodzenia o wskaźnik wzrostu stawki podatku VAT.

- zmiany oznaczenia danych Zamawiającego i/lub Wykonawcy; w przypadku zmiany danych teleadresowych, sposobu reprezentacji poprzez podanie nowych danych.

- zmniejszenia zakresu wynagrodzenia w przypadku odstąpienia Zamawiającego od części zakresu robót przewidzianych w dokumentacji projektowej,

- w uzasadnionych przypadkach, w trakcie prowadzenia robót, dopuszcza się wprowadzenie zmian do dokumentacji technicznej, za zgodą Zamawiającego, Inspektora nadzoru, na wniosek Wykonawcy. Wprowadzenie zmian proponowanych przez Wykonawcę dopuszcza się pod następującymi warunkami:

- zmiana może dotyczyć jedynie technologii robót lub technologii wykonania elementu robót,

- rozwiązanie proponowane przez Wykonawcę jest równorzędne lub lepsze funkcjonalnie od tego, jakie przewiduje projekt,

- projekt zamienny zostanie zaakceptowany przez nadzór inwestorski i zatwierdzony przez Zamawiającego,

- zmiana ta nie wpłynie na termin realizacji i zwiększenie wynagrodzenia należnego Wykonawcy w sytuacji, gdy proponowane rozwiązanie wiązałoby się ze zwiększeniem kosztów wykonania robót zamiennych.

- pierwotny produkt został wycofany z rynku lub jest niedostępny.

# Dodatkowe informacje

- W celu zapewnienia porównywalności wszystkich ofert, Zamawiający zastrzega sobie prawo do: skontaktowania się z właściwymi Wykonawcami w celu uzupełnienia lub doprecyzowania ofert; ewentualnej rezygnacji z realizacji zamówienia bez podania przyczyny; negocjacji warunków zamówienia (po wyborze Wykonawcy).

- W toku oceny ofert Zamawiający w celu ustalenia, czy oferta zawiera rażąco niską cenę, zwróci się do Wykonawcy o udzielenie w określonym terminie wyjaśnień dotyczących elementów oferty mających wpływ na wysokość ceny. Cena może być uznana za rażąco niską, kiedy będzie odbiegać od pozostałych cen o minimum 30%.

- Zamawiający poprawi w tekście oferty oczywiste omyłki pisarskie, oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonania poprawek, inne omyłki polegające na niezgodności oferty z warunkami zamówienia, niepowodujące istotnych zmian w treści oferty. Wykonawca, którego oferta została poprawiona zostanie niezwłocznie o tym fakcie zawiadomiony przez Zamawiającego.

# Unieważnienie postępowania lub odstąpienie od zawarcia umowy

- Zamawiający może odstąpić od zawarcia umowy w następujących przypadkach:

- Wystąpienia okoliczności powodujących, że koszt realizacji inwestycji ulega znacznemu zwiększeniu powodującemu niemożliwość sfinansowania zamówienia;

- Powzięcia informacji przez Zamawiającego, że Wykonawca w celu uzyskania zamówienia posługiwał się nieprawdziwymi danymi.

- Braku ofert spełniających wymagania Zamawiającego.

- Zamawiający unieważni postępowanie w następujących przypadkach:

- nie wpłynęła żadna ważna oferta;

- cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą Zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

- wszystkie oferty podlegają odrzuceniu.

# Załączniki

- Wzór oferty

- Opis przedmiotu zamówienia

- Wykaz realizacji

- Wykaz osób

- Wzór umowy

- Dokumentacja techniczna w wersji elektronicznej